## Slide 1
STATISTIČKO PRIKAZIVANJE PODATAKA
Predavanje br. 12
Statističko ispitivanje ima za cilj upoznavanje zakonitosti prostornog položaja strukturnih elemenata i njihovih uzajamnih geometrijskih veza.
Ukupan broj svih podataka o jednom strukturnom elementu se naziva populacija. Nije ih moguće sve izmeriti i zbog toga koristimo reprezentativni uzorak.
Pravila:
da se broj podataka uzorka približi broju podataka populacije.
...bez protežiranja jednih i zanemarivanja drugih podataka
podatke prikupljati u okviru relativno homogenog područja.

## Slide 2
STATISTIČKO PRIKAZIVANJE PODATAKA
Predavanje br. 12
DVOOSNI KOORDINATNI SISTEMI
- Prave i ravni slobodne prostorne orijentacije ne mogu se na ovaj način prikazivati statistički, već samo pojedinačno.
Dekartov koordinatni sistem
Dvoosni (pravougli) dijagram
Poligon frekvencija - prikazuje samo jedan od EP
Histogram
Kriva frekvencije
Rozeta - dvodimenzionalno prikazivanje preferiranih pravaca
Bilingsov dijagram
- gornja polurozeta dijagram pružanja
- donja polurozeta dijagram pada
Sanderov (prstenasti) dijagram

## Slide 3
Rozeta
dvodimenzionalno prikazivanje preferiranih pravaca
Predavanje br. 12
Rozeta (M.P. Billings)

## Slide 4
Sanderov (prstenasti) dijagram
Predavanje br. 12

## Slide 5
Sanderov (prstenasti) dijagram
Predavanje br. 12

## Slide 6
Sanderov (prstenasti) dijagram
Predavanje br. 12
Standardni izgled Sanderovog dijagram

## Slide 7
STATISTIČKO PRIKAZIVANJE PODATAKA
Predavanje br. 12
TROOSNI KOORDINATNI SISTEM
Tačkasti dijagram
Konturni dijagrami
Prema sadržaju konturni dijagrami se dele na :
Parcijalne (jedna vrsta podataka za jedno hom. podr.)
Kolektivni (više vrsta podataka za jedno hom. pod.)
Sinoptičke (dijagram sa različitim podacima za više homogenih područja), sinoptički parcijalni, sin. kolekt.
Prema obliku razlikujemo:
1S dijagrame
2S dijagrame
p dijagrame
Faze izrade konturnog dijagrama:
1) Formiranje klasa gustina
2) Izbrojavanje klasa gustina (upisivanje u centar elipsi), pogušćavanje
3) Izvlačenje izolinija - interpolacija
4) Oprema dijagrama

## Slide 8
Na oleatu se polarnom mrežom nanesu polovi ravni svih očitanih vrednosti sa karte, zatim se oleata postavlja na Dimitrijevićevu brojačku mrežu.
Konturni dijagram
Predavanje br. 12

## Slide 9
Maksimum tačaka u jednoj elipsi (1 elipsa = 1% kruga)
8 tačaka
Očitavanje maksimuma koncetracije polova
Konturni dijagram
Predavanje br. 12

## Slide 10
Radi progušćavanja podataka, dozvoljeno je rotirati i pomerati u svim pravcima oleatu ali samo ako se poštuju sledeća pravila dakle OBA USLOVA MORAJU DA BUDU ISPUNJENA
- da centar oleate ne napušta centralnu elipsu (1)
- da zamišljena tačka koja spaja strelicu za sever sa kružnicom ne izlazi van zamišljene elipse koja je prikazana na slici (2)
Ova zamišljena tačka pri pomeranju oleate NE SME da napusti elipsu
Centar oleate pri pomeranju NE SME da napusti elipsu
Konturni dijagram
Predavanje br. 12

## Slide 11
Radi progušćavanja podataka, dozvoljeno je rotirati i pomerati u svim pravcima oleatu ali samo ako se poštuju sledeća pravila dakle OBA USLOVA MORAJU DA BUDU ISPUNJENA
- da centar oleate ne napušta centralnu elipsu (1)
- da zamišljena tačka koja spaja strelicu za sever sa kružnicom ne izlazi van zamišljene elipse koja je prikazana na slici (2)
Dopušteno!
Tačka i centar ne napuštaju elipse
Konturni dijagram
Predavanje br. 12

## Slide 12
Radi progušćavanja podataka, dozvoljeno je rotirati i pomerati u svim pravcima oleatu ali samo ako se poštuju sledeća pravila dakle OBA USLOVA MORAJU DA BUDU ISPUNJENA
- da centar oleate ne napušta centralnu elipsu (1)
- da zamišljena tačka koja spaja strelicu za sever sa kružnicom ne izlazi van zamišljene elipse koja je prikazana na slici (2)
Zabranjeno!
Tačka i centar napuštaju elipse
Konturni dijagram
Predavanje br. 12

## Slide 13
Tabela klasa gustine
Σ 50 tačaka (polova)
Određivanje maksimuma
50 tačaka je 100%
U skladu sa tim, postavljanjem proporcije dobijamo da je očitani maksimum od 8 tačaka = 16%, uvek se uzima neki procenat manje i usvaja kao redukovani maksimum, u ovom slučaju usvojićemo da je maksimum tačaka u jednoj elipsi = 13%
13% tačaka od 60 = 6,5 dakle maksimum tačaka u jednoj elipsi je 6 (zaokružujemo na manji broj).
Određivanje minimuma
Jedna tačka je minimum koji se može očitati, ako je ukupan broj tačaka 50 - 1 tačka je izraženo u procentima 2%.
Određivanje ostalih klasa
Po analogiji, ostale klase koje se nalaze između 2% i 13% se ravnomerno rasporede i izraze u procentima i po broju tačaka. Tabela se formira na primeru tabele koja je data.
Podsetnik iz matematike - proporcija
50 tačaka čini 100%, 8 tačaka je X %
Iz ove relacije izvodimo sledeću proporciju
50 tačaka :100% = 8 tačaka : X%
X= 100x8 / 50
X= 16%
Klasa | Procenat | Broj tačaka
I | 2 | 1
II | 5 | 2 i 3
III | 8 | 4
IV | 10 | 5
V | 13 | 6 i više
Konturni dijagram
Predavanje br. 12

## Slide 14
Poštujući dva pravila pomeranja oleate, prvo se okonturuju polja uticaja jedne tačke ... Pomeranjem oleate usamljene tačke se dovode u centar elipsi i zatim se grafitnom olovkom okonturuje njen uticaj, svi preseci se brišu tako da ostanu samo konture!
Konturni dijagram
Predavanje br. 12

## Slide 15
Poštujući dva pravila pomeranja oleate, prvo se okonturuju polja uticaja jedne tačke ... Pomeranjem oleate usamljene tačke se dovode u centar elipsi i zatim se grafitnom olovkom okonturuje njen uticaj, svi preseci se brišu tako da ostanu samo konture!
Konturni dijagram
Predavanje br. 12

## Slide 16
Poštujući dva pravila pomeranja oleate, prvo se okonturuju polja uticaja jedne tačke ... Pomeranjem oleate usamljene tačke se dovode u centar elipsi i zatim se grafitnom olovkom okonturuje njen uticaj, svi preseci se brišu tako da ostanu samo konture!
Konturni dijagram
Predavanje br. 12

## Slide 17
Poštujući dva pravila pomeranja oleate, prvo se okonturuju polja uticaja jedne tačke ... Pomeranjem oleate usamljene tačke se dovode u centar elipsi i zatim se grafitnom olovkom okonturuje njen uticaj, svi preseci se brišu tako da ostanu samo konture!
Konturni dijagram
Predavanje br. 12

## Slide 18
Poštujući dva pravila pomeranja oleate, prvo se okonturuju polja uticaja jedne tačke ... Pomeranjem oleate usamljene tačke se dovode u centar elipsi i zatim se grafitnom olovkom okonturuje njen uticaj, svi preseci se brišu tako da ostanu samo konture!
Konturni dijagram
Predavanje br. 12

## Slide 19
Kada se nacrtaju sve elipse, izbrišu se svi preseci!
Konturni dijagram
Predavanje br. 12

## Slide 20
Na ovaj način dobijena je linija uticaja jedne tačke, tj. linija 1 klase gustine !
Konturni dijagram
Predavanje br. 12

## Slide 21
Pomerajući oleatu (poštujući 2 osnovna pravila) brojimo koliko tačaka se u određenom položaju nalazi u posmatranoj elipsi. Brojimo tačke (zato se i zove brojačka mreža) i u centralnu tačku upisujemo broj odgovarajući broj klase koji očitamo iz tablice.
Izvlačenje linija uticaja viših klasa
U posmatranoj elipsi je izbrojano 6 tačaka, prema tablici u centar elipse upisujemo broj 5.
Klasa | % | Broj tačaka
I | 2 | 1
II | 5 | 2 i 3
III | 8 | 4
IV | 10 | 5
V | 13 | 6 i više
Konturni dijagram
Predavanje br. 12

## Slide 22
Po istom principu se broje preostale tačke na dijagramu.
Izvlačenje linija uticaja viših klasa
U ovoj elipsi je izbrojano 8 tačaka, pa se na osnovu tabličnih vrednosti u centar elipse upisuje broj 5.
Klasa | % | Broj tačaka
I | 2 | 1
II | 5 | 2 i 3
III | 8 | 4
IV | 10 | 5
V | 13 | 6 i više
Konturni dijagram
Predavanje br. 12

## Slide 23
Po istom principu broje se sve tačke na dijagramu.
Izvlačenje linija uticaja viših klasa
U ovoj elipsi je izbrojano 5 tačaka, prema tabličnoj vrednosti u centar elipse upisujemo broj 4.
Klasa | % | Broj tačaka
I | 2 | 1
II | 5 | 2 i 3
III | 8 | 4
IV | 10 | 5
V | 13 | 6 i više
Konturni dijagram
Predavanje br. 12

## Slide 24
Po istom principu izbroje se sve tačke na dijagramu.
Izvlačenje linija uticaja viših klasa
Klasa | % | Broj tačaka
I | 2 | 1
II | 5 | 2 i 3
III | 8 | 4
IV | 10 | 5
V | 13 | 6 i više
Konturni dijagram
Predavanje br. 12

## Slide 25
Kada se na oleatu upišu sve izbrojane klase, neophodno je metodom interpolacije okonturiti klase iste vrednosti.
Izvlačenje linija uticaja viših klasa
Konturni dijagram
Predavanje br. 12

## Slide 26
Grafičko opremanje dijagrama
Kako bi dijagram imao funkcionalni izgled, neophodno ga je grafički opremiti.
Završna oleata se iscrtava tušem, u gornjem levu uglu se piše oznaka dijagrama (D1,D2,Dss ...)
U gornjem desnom uglu se ispisuje suma tačaka tj. polova ravni (npr. Σ60 ...)
Ispod oleate se piše zastupljenost klasa u procentima počev od prve klase do poslednje (1,5 – 5 – 10 – 16 – 18 %)
Polja iste klase se šrafiraju određenom šrafurom, po pravilu šrafiraju se samo klasa maksimalne gustine i dve klase nižeg reda od maksimalne (npr. Ako je 5 klasa najviša, šrafiraju se 5-ta, 4-ta i 3-ća klasa), niže klase ostaju nezabojene a linija uticaja jedne tačke se izvlači debljom linijom.
Uz dijagram se po potrebi piše i kratak opis.
Konturni dijagram
Predavanje br. 12

## Slide 27
Grafički opremljen dijagram
D1
2 – 5 – 8 – 10 – 13 %
Σ 50
Konturni dijagram
Predavanje br. 12